## Slide 1
MODEL DEFINITION
液膜与角膜接触共同承担动态刮擦载荷
01
3D 动态混合润滑模型
简化剖面示意图，非比例绘制
角膜实体球冠
角膜缘固定
角膜缘固定
液膜 h₀ = 3 μm
柔性弧形 lid wiper
弧长 8 mm × 宽 1 mm
位移控制校准
Fₙ = 0.03 N
15 mmHg 眼压 + 弹性基础
关键参数
运动范围
-35° → +35°
动态时长
0.53 s
目标法向载荷
0.030 N
角膜后表面
15 mmHg + 弹性基础
角膜粗糙度
20 nm
Lid wiper 粗糙度
40 nm
刮擦头作为完整柔体绕角膜球心连续转动
接触区局部网格加密
Source: COMSOL Stage 62 full partitioned-feedback result model
1 / 3

## Slide 2
PARTITIONED COUPLING
动态 gap 驱动液膜压力，并反馈至结构接触
02
1
结构动态刮擦
柔体 lid wiper
沿角膜表面移动
2
提取动态 gap
gap(x,y,t)
来自接触对
3
更新局部膜厚
h = h₀ + gap + Rq
4
求解薄膜压力
准稳态 Reynolds
薄膜流回放
5
膜压反馈结构
pfilm(x,y,t)
施加至角膜表面
局部液膜厚度
h(x,y,t) = h₀,tear + gap(x,y,t) + Rq,eq
h₀,tear = 3 μm Rq,eq = √(Rq,cornea² + Rq,lid²)
收敛策略
局部膜压逐级回灌：10% → 25% → 50% → 100%
相邻液膜压力快照线性插值，减少接触状态突变
完整 100% 局部膜压反馈已收敛
结构接触解与薄膜流解采用分区迭代闭环。
Source: COMSOL Stage 62 full partitioned-feedback result model
2 / 3

## Slide 3
CONVERGED OUTPUTS
完整膜压反馈收敛，总法向载荷峰值偏差约 2.35%
03
法向载荷控制
目标载荷 0.030 N
0
0.030 N
总法向载荷范围
0.030000 – 0.030704 N
峰值相对目标偏差约 2.35%
最终输出
0.030704 N
液膜承载峰值
0.002178 N
液膜剪切力峰值
0.002330 N
总摩擦力峰值
0.0200 – 0.07767
表观摩擦系数
当前模型定位
稳定的 3D 动态分区迭代耦合模型，不是单体求解器强耦合
液膜采用准稳态回放；摩擦力仍含残余边界接触项 μ = 0.02
下一步：加入统计粗糙峰接触模型，并扫描初始膜厚、速度和法向载荷。
Source: COMSOL Stage 62 full partitioned-feedback result model
3 / 3